## Slide 1: MATERIALE FORMATIVO PER PROFESSIONISTI
MODULO 2 – Etichettatura di impianti di riscaldamento esistenti con il tool HARP

## Slide 2: Struttura
Modulo 0 – Introduzione al programma formativo
Modulo 1 – Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa
Modulo 2 – Etichettatura di impianti di riscaldamento esistenti con il tool HARP
Modulo 3 – Il Tool HARP. Il percorso
Modulo 4 – Integrare HARP ai tuoi clienti

## Slide 3: SOMMARIO
Etichettatura impianti esistenti con il tool HARP
Calcolo del fabbisogno energetico e dei consumi energetici
Risparmi con la sostituzione

## Slide 4: Etichettatura impianti esistenti con il tool HARP

## Slide 5: Scopo
Definire un etichetta energetica per i vecchi impianti di riscaldamento e scalda acqua. Per gli impianti presenti nel mercato prima dell’introduzione del regolamento europeo sull’etichettatura energetica.
Dare la possibilità all’utente finale e al professionista di confrontare il vecchio impianto con il nuovo prodotto.
Questi valori saranno utilizzati nel tool HARP
L’output dell’etichetta è:
Efficienza in riscaldamento
Efficienza per l’acqua calda sanitaria
Classe energetica
*SH = Space Heating

## Slide 6: Etichettatura dei nuovi prodotti per il riscaldamneto
Nessun controllo di temperature | F(1) | 
Consumo ausiliari elettrici | F(2) | 
Perdite termiche in standby | F(3) | 
Consumo fiamma pilota | F(4) | 
Nessun controllo di temperature | F(1) | 
Consumo ausiliari elettrici | F(2) | 
Perdite termiche in standby | F(3) | 
Consumo fiamma pilota | F(4) | 
Fonte: Regolamento EU 811/2013 – Annex VIII. Communication 2014/C 207/02. EN 15502-1 c.9.5
Notes: Slides 6 and 7 have the aim of justifying the complex calculations behind the information given.

## Slide 7: Etichettatura dei nuovi prodotti per il riscaldamneto
Fonte: Regolamento EU 811/2013 – Annex VIII. Communication 2014/C 207/02. EN 15502-1 c.9.5
dove:
30 rappresenta il carico parziale (30% della capacità nominale) | 
, potere calorifici inferiore e superiore | 
30 rappresenta il carico parziale (30% della capacità nominale) | 
Notes: Slides 6 and 7 have the aim of justifying the complex calculations behind the information given.

## Slide 8: Etichettatura nel tool HARP - caldaie
Calcolo basato sul regolamento EU 811/2013
Tipo
Sistema
Località
Potenza
1. Una semplificata per il consumatore
Due versioni:
Efficienza
Etichetta

## Slide 9: Etichettatura nel tool HARP - caldaie
In questa versione, il professionista deve introdurre parametri tecnici riguardanti la caldaia:
Efficienza al carico parziale 30 % | 
Efficienza a pieno carico 100 % | 
Perdite termiche in standby | Pstby
Consumo elettrico minimo | 
Consumo elettrico massimo | 
Consumo elettrico in stand-by | 
Efficienza al carico parziale 30 % | 
Efficienza a pieno carico 100 % | 
Perdite termiche in standby | Pstby
Consumo elettrico minimo | 
Consumo elettrico massimo | 
Consumo elettrico in stand-by | 
2. Una più dettagliata per il professionista
Due versioni:

## Slide 10: Etichettatura nel tool HARP – pompe di calore
Per le pompe di calore gli utenti possono scegliere tra:
Aria / Aria
Aria / Acqua
Acqua / Acqua

## Slide 11: Etichettatura dei nuovi prodotti per il riscaldamneto
Fonte: Regolamento EU 811/2013 – Annex II – Tabella 1
Da (inclusa) | A (esclusa)
150 | 
125 | 150
98 | 125
90 | 98
82 | 90
75 | 82
36 | 75
Efficienza
Classe

## Slide 12
Calcolo del fabbisogno energetico e dei consumi energetici

## Slide 13: Fabbisogno e consume energetici
Input dell’utente
1. Riscaldamento
2. ACS
3. Località:
  Germania
  Francia
  Italoa
  Spagna
  Portogallo
5. Giorni di utilizzo
Riscaldamento esistente:
Caldaia a condensazione
  Caldaia non condensante
  Pompa di calore
4. Superficie riscaldata
7. Fonte energetica:
  Gas
  Gasolio
  Elettricità
8. Anno di installazione
ACS esistente
  Caldaia a gas istantanteo
  Caldaia a gas con accumulo
  Elettrico istantaneo
  Elettrico con accumulo
  Pompa di calore
10. Tipo edificio
  Casa singola
  Edificio multifamiliare piccolo
  Edificio multifamiliare grande
11. Anno costruzione edificio
  Fino al 1945
  Dal 1945 al 1970
  Dal 1971 al 1980
  Dal 1981 al 1990
  Dal 1991 al 2000
  Dopo il 2000
L’utente deve selezionare Riscaldamento, ACS oppure entrambi dipendentemente dalla sua utenza

## Slide 14: Fabbisogno e consume energetici
Informazioni raccolte
Fabbisogno riscaldamento (kWh/m2)
  Località (stato)
  Tipo edificio
  Anno costruzione edificio
  Fonte: carico edifici 1
Fabbisogno ACS
  Località (stato)
  Numero utenti
  Nº of days
  Fonte: normative tecnica spagnola
5. Emissioni CO2
Costo energetico
  Località (stato)
  Combustibile
  Fonte: Eurostat (2019. S1)
System efficiency
  Source. Step 1
1 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109427

## Slide 15: Fabbisogno e consumi energetici
1. Fabbisogno riscaldamento
Fabbisogno riscaldamento (kWh/m2) | Dopo il 2000 | Dal 1945 al 1970 | Dal 1971 al 1980 | Dal 1981 al 1990 | Dal 1991 al 2000 | Fino al 1945
Località | Anno di costruzione |  |  |  |  | 
Francia | 50 | 252 | 129 | 103 | 82 | 253
Spagna | 68 | 204 | 202 | 144 | 141 | 222
Italia | 72 | 142 | 128 | 79 | 79 | 185
Germania | 51 | 235 | 158 | 100 | 68 | 268
Portogallo | 68 | 204 | 202 | 144 | 141 | 222
Fabbisogno kWh/m2
Superficie riscaldata
Fabbisogno (MWh/year)
Output:

## Slide 16
Stato | Richiesta [L / giorno per persona] 60 ⁰C | Temperatura media ⁰C | Fabbisogno [MWh/ anno per persona] 60 ⁰C
Portogallo | 28 | 10,5 | 0,52
Spagna | 28 | 10,5 | 0,52
Italia | 28 | 10,5 | 0,52
Germania | 28 | 8,9 | 0,53
Francia | 28 | 9,5 | 0,53
2. Fabbisogno ACS (MWh / year)
Fabbisogno e consumi energetici
Outputs:
Questo calcolo è stato implementato per la seconda stagione di riscaldamento del 2021-22

## Slide 17
Stato | Gas €/kWh | Electricità €/kWh
Portogallo | 0,0579 | 0,1103
Spagna | 0,0585 | 0,1889
Italia | 0,0507 | 0,1432
Germania | 0,0472 | 0,1473
Francia | 0,0526 | 0,1138
Fabbisogno
Efficienza
Consumo (MWh/year)
4. Costo energetico (MWh / year)
Consumo energetico
Costo energetico(€/kWh)
Costo annual (€/year)
3. Consumo energetico (MWh / year)
Fabbisogno e consumi energetici
Outputs:

## Slide 18: Risparmi con la sostituzione

## Slide 19: Fabbisogno e consumi energetici
Input utente
Disponibilità di spazio per accumulo
  No
  Limitato
  Sì
Disponibilità terreno
  No
  Sì
3. Disponibilità tetto
  No
  Sì
4. Rete gas
  No
  Sì
5. Capacità elettrica
  No
  Limitata
  Alta
6. Criterio di selezione
  Convenienza economica
  Risparmio energetico
  Risparmio CO2

## Slide 20: Risparmi con la sostituzione
1. Carico termico
Massimo carico termico (W/m2) | Dopo il 2000 | Dal 1945 al 1970 | Dal 1971 al 1980 | Dal 1981 al 1990 | Dal 1991 al 2000 | Fino al 1945
Località | Anno di costruzione |  |  |  |  | 
Francia | 44 | 150 | 90 | 75 | 63 | 151
Spagna | 57 | 124 | 122 | 99 | 98 | 140
Italia | 67 | 107 | 100 | 73 | 71 | 149
Germania | 45 | 130 | 93 | 67 | 54 | 144
Portogallo | 57 | 124 | 122 | 99 | 98 | 140
Potenza (W/m2)
Superficie riscaldata
Potenza (kW)
Outputs:

## Slide 21: Risparmi con la sostituzione
An example of part of the data that will return the Excel tool
Il tool verifica I requisiti di installazione dei nuovi impianti con le disponibilità dell’utente.
Outputs:
1. Requisiti VS Disponibilità
Notes: The tool cross checks the requirements of each system and the user characteristics (roof, garden, gas network). The result is the systems technically available for the user.

## Slide 22: Risparmi con la sostituzione
2. Risultati
Il tool calcola per ciascun sistema tecnicamente fattibile:
1. Consumo energetico (ottenuto nello step 2) | 5. Risparmio di energia (kWh / anno)
2. Costo energia (combustibile) | 6. Risparmo economico (€ / anno)
3. Emissioni di CO2 | 7. Risparmio CO2 (ton CO2 / anno)
4. Costo di investimento, consuderando lo stato, il sistema e la taglia | 8. Costo di investimento
Considerando il criterio selezionato dall’utente, il tool seleziona il sistema migliore per l’utente
Outputs: